Інформація

про роботу КП “Чортківське ВУВКГ”

Протягом дев’яти місяців поточного року комунальним підприємством «Чортківське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Чортківської міської ради було здійснено:

- виготовлення проекту «Реконструкція біологічних очисних споруд продуктивністю 7000 м.куб. за добу з відділеням І-го пускового комплексу на 4000 м.куб. за добу, вул. Гранична, 88, м.Чортків, Тернопільської області» - 226,3 тис. грн.;

- виготовлення проекту «Будівництво станції водо очистки поверхневих вод» - 140,7 тис. грн.;

- встановлення газобалонного обладнання на автомобілі – 7,5 тис. грн..  – економічний ефект в грошовому еквіваленті на паливі становить до 50%;

- закупівля труб та конструкційних матеріалів для заміни і прокладання трубопроводу з водозабору «Вавріново» с.Біла до водозабору «Стара насосна» с.Біла. Додатково отримали  до 800м.куб. води в добу;

- капітальний ремонт електрощитової ТП-337 на очисних спорудах –

14,3 тис. грн..

- гідродинамічне очищення артезіанських свердловин на водозаборі «Стара насосна» с.Біла – 45,3 тис. грн.. – збільшення дебету свердловин;

- придбання водяних лічильників – 46,3 тис. грн.. для здійснення обліку питної води з артезіанських свердловин насосних станцій та подачі води споживачам;

- придбання труби харчової ПЕ 100 та комплектуючих - 191,7 тис. грн.. здійснено  заміну трубопроводу по вул.Ст.Бандери;

9. влаштування проколу під дорогою по вул.Ст.Бандери для прокладання та заміни трубопроводу – 46,6 тис. грн.., що дало можливість ліквідувати втрати води з старих труб;

- придбання пожежних гідрантів – 17,6 тис. грн.. Проведено заміну недіючих гідрантів згідно припису ДПРЧ–6 управління ДСНС – 8 шт;

11. придбано два насоси 4SR-PD – 24,8 тис. грн.., дві станції керування      «Каскад»  – 7,3 тис.грн., які встановлено на 2-х свердловинах в водозаборі «Стара насосна» с.Біла, що дало можливість додатково збільшити подачу води до 120м. куб. в добу;

12.придбано насос  NM-40/16А/В-23,7 тис. грн.. на станцію з частотним регулюванням та GSM моніторингом – 61,3 тис.грн. і встановлено на насосній станції селища цукрового заводу. Економічний ефект в грошовому еквіваленті  становить 400% за споживання електроенергії.

- придбано 2 насоси  MXV-100-6507-2R – 492,8 тис. грн.., один з них встановлений на водозаборі  «Стара насосна» с.Біла, а другий на  водозаборі  «Нова насосна» с.Біла. Очікується економічний ефект до 30%.

- придбано станцію GPRS моніторингу та управління EM-486  -  30,9 тис. грн.., яку встановлено на водозаборах «Камінна балка», що дало можливість вивільнити 3-х машиністів та знизило споживання електроенергії на 30%.

- Для ремонту техніки, обладнання та устаткування мереж використано кошти:.

- гідроциліндр управління рукояттю, підшипник до екскаватора – 8,2 тис. грн..

- ремонт насосного обладнання – 1,5 тис.грн.

- рукав ПХВ до асенізаційної машини – 8,4 тис.грн.

- диск до бензоріза – 1,3тис. грн..

- ремонт перфоратора – 6,0 тис. грн..

- засувки водяні «Батерфляй» - 1,2 тис. грн..

- розроблення дозволу на спец водокористування – 6,2 тис. грн..

- ІР-телефон на жорсткий диск – 8,9 тис. грн..

- зріджений газ – 3,5 тис. грн..

Усі кошти використано за призначенням, що дало можливість:

- збільшити подачу води споживачам,

- без аварійно працювати насосному обладнанню,

- суттєво економити електроенергію,

- збільшити подачу води населенню до цілодобового.

Начальник КП

«Чортківське ВУВКГ»                                                              В.М.Гордієнко