|  | МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ |
| --- | --- |
|  | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ IНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ «ДIПРОМIСТО» імені Ю.М. БІЛОКОНЯ” |
| EN ISO 9001:2008 Реєстраційний номер: 12 100 45785/01 TMS |
| Державні ліцензії: топографо-геодезичні та картографічні роботи (Серія АВ № 547484 від 03.08.2010) ; проведення робіт із землеустрою (Серія АГ №583330 від 29.04.2011); пожежна сигналізація та інші (Серія АГ № 595095 від 20.05.2011) |
|  | арх. №92169 |
|  | примірник №.... |

м. ЧОРТКІВ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

| Замовник: | Чортківська міська рада |
| --- | --- |
| Договори: | №1043-01-2017, №1043-01-2019 |

| Директор інституту |  | І. Шпилевський |
| --- | --- | --- |
| Начальник АПМ-1 |  | О. Малишева |
| Головний архітектор проекту |  | Т.Шидловська |
| Заступник директора, начальник інженерно-планувального відділу |  | О. Головань |
| Начальник відділу нормативно-методичного забезпечення містобудівного проектування, в. о. начальника АПУ |  | А. Економов |

Київ – 2019

Містобудівна документація «Генеральний план м. Чортків Тернопільської області» виконана в архітектурно-планувальної майстерні №1 (начальник О.В.Малишева) разом із спеціалістами інженерно-планувального відділу (начальник О.В. Головань), авторським колективом у складі:

| Архітектурно-планувальна частина |
| --- |
| Головний архітектор проекту | Т. Шидловська |  |
| Техніко-економічна частина |
| Головний економіст | В. Сухина |  |
| Науковий співробітник | В. Петренко |  |
| Природні умови та охорона навколишнього середовища |
| Начальник науково-дослідного відділу, к.г.н. | М. Зеркаль |  |
| Транспорт |
| Начальник сектору транспортних мереж | Д. Жуков |  |
| Головний інженер | О. Шаповалов |  |
| Теплопостачання та газопостачання |
| Головний фахівець | О. Срібний |  |
| Електропостачання |
| Провідний інженер | Ю. Лобур |  |
| Інженерна підготовка та захист території |
| Головний фахівець | Л. Безкоровайна |  |
| Керівник групи | О. Геращенко |  |
| Розділ «Водопостачання, водовідведення, санітарне очищення» виконаний фахівцем Д. Гончаровим |
| Прогноз чисельності та статевовікової структури населення міста виконаний фахівцями інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національної Академії наук України: |
| Зав. відділом міграційних досліджень, к. е. н. | О. Позняк |
| Головний економіст сектору міграційних досліджень, к. е .н. | Г. Швидка |
| Наук. співробітник відділу міграційних досліджень, к. політ. н. | Т. Гнатюк |

Координаційно-адміністративну допомогу в роботі надавали міський голова Шматько В.П. та начальник відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради Глущук У.І.

СКЛАД ПРОЕКТУ

| Назва матеріалів | Вид | Архівні номери |
| --- | --- | --- |
| Графічні матеріали |  |  |
| Схема розташування населеного пункту в системі розселення. Масштаб 1:50000 | папір | 192150 |
| План існуючого використання території. Масштаб 1:5000 | папір | 192151 |
| Схема існуючих планувальних обмежень. Масштаб 1:5000 | папір | 192152 |
| Схема інженерно-будівельної оцінки території. Масштаб 1:5000 | папір | 192153 |
| Схема містобудівних обмежень забудови | папір | 192145 |
| Генеральний план (основне креслення). Масштаб 1:5000 | папір | 192154 |
| Схема проектних планувальних обмежень. Масштаб 1:5000 | папір | 192155 |
| Схема вулично-дорожньої мережі, міського та зовнішнього транспорту. Масштаб 1:5000 | папір | 192156 |
| Схема інженерного обладнання території. Енергопостачання. Масштаб 1:5000 | папір | 192157 |
| Схема інженерного обладнання території. Водопостачання та каналізація. Масштаб 1:5000 | папір | 192158 |
| Схема інженерної підготовки та захисту території. Гідротехнічні заходи та дощова каналізація. Масштаб 1:5000 | папір | 192159 |
| Текстові матеріали |  |  |
| Пояснювальна записка. | книга | 92168 |
| Основні положення. | брошура | 92169 |
| Цифрові матеріали |  |  |
| Графічні та текстові матеріали у цифрових форматах | диск CD | 556 |

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА	5

1. ПРОГНОЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ	7

2. ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ	8

3. ЖИТЛОВИЙ ФОНД	9

4. СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА	12

5. ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ	14

6. РОЗВИТОК ТУРИЗМУ	15

7. ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ	18

8. КЛАДОВИЩА	19

9. ПРОСТОВО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ	20

10. ПРОЕКТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ	25

11. ПОЖЕЖНІ ДЕПО	27

12. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА	28

13. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА	32

1. ВОДОПОСТАЧАННЯ	32

2. КАНАЛІЗАЦІЯ	33

3. САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ	36

4. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ	37

5. ГАЗОПОСТАЧАННЯ	37

6. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ	38

7. ТЕЛЕФОННИЙ ЗВ’ЯЗОК, РАДІОМОВЛЕННЯ	38

14. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ	39

1. ГІДРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ	39

2. ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ	39

15. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ	40

16. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ	41

ДОДАТКИ	44

# ПЕРЕДМОВА

Містобудівна документація «Генеральний план міста Чортків Тернопільської області» виконана ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя» відповідно договорів №1043-01-2017 та №1043-01-2019, укладених з Чортківською міськрадою.

Розроблення документації обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови міста та змінами нормативно-законодавчої бази (Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (п. 9 ст. 17), ДБН Б.1.1-15:2012 тощо).

Мета розроблення проекту: обґрунтування стратегії планування і забудови території міста; визначення принципів і напрямів планувальної організації та функціонального призначення території; пропозиції щодо удосконалення системи обслуговування населення, вуличної та дорожньої мережі, інженерного обладнання території.

Відповідно «Завдання на розроблення», за окремими завданнями виконуються також розділи «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на особливий період», «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний час».

У проектній документації визначені: перспективна чисельність населення, розміщення житлово-громадського будівництва, забезпечення інженерно-транспортною інфраструктурою, необхідними заходами з інженерної підготовки та захисту території.

Містобудівна документація виконана відповідно до діючих Державних будівельних норм (ДБН Б.2.2-12-2019, ДБН Б.1.1-15:2012 та ін.), а також інших нормативних документів.

При розробленні генерального плану були враховані:

- «Схема планування території Тернопільської області» (Київ, ДП «ДІПРОМІСТО», 2017 р.);

- «Історико-архітектурний опорний план м. Чортків Тернопільської області із визначенням меж і режимів використання історичного ареалу та зон охорони пам’яток» (Львів, Архітектурна майстерня ФОП Вербовецького Ю.,2018), затверджений Наказом Міністерства культури України від 29.01.2019 №42;

- державні інтереси (лист Тернопільської облдержадміністрації від 10.07.2017 №04-3148/21-21);

- Програма соціально-економічного та культурного розвитку м. Чортків на 2017 рік, затверджена рішенням двадцять першої сесії міської ради 7 скликання від 06.04.2017 №566 (Чортків, міська рада).

Також використані інші матеріали, надані Чортківською міською радою, службами Чортківського району та Тернопільської області.

Схеми проекту виконані на цифрованій картографічній основі у державній геодезичній системі координат УСК-2000 масштабу 1:5000 (лист №01-13/984 від 14.07.2017) та вихідної інформації станом на 01.01.2017, яка була надана Замовником.

Креслення виконані з використанням технології геоінформаційних систем (ліцензійована програма ArcVieW 3.2).

У відповідності до договору №1043-01-1-2019 виконана «Стратегічна екологічна оцінка».

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» ст. 16 п.1 «Містобудівна документація на місцевому рівні розробляється з урахуванням даних державного земельного кадастру». У зв’язку з відсутністю даних державного земельного кадастру по місту (лист Замовника від 15.09.2017 №01-13/1279) план існуючого використання території виконаний згідно матеріалів даних Публічної кадастрової карти України. Також, в зв’язку з відсутністю топографічної зйомки прилеглих територій міста для виконання «Схеми розташування населеного пункту в системі розселення» використані матеріали «Схеми планування території Тернопільської області» (лист Замовника від 06.11.2019 №4/01-13/1373)

Затверджена у чинному порядку дана містобудівна документація є обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво на території міста.

# 1. ПРОГНОЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Реалістичний варіант прогнозу передбачає зниження кількості населення у місті Чортків: на кінець прогнозного періоду чисельність його жителів зменшиться на 24,6% у порівнянні з 2016 роком і складатиме майже 22,0 тис. осіб. В середньому чисельність жителів міста буде знижуватись протягом прогнозного періоду на 0,4 тис. осіб щорічно.

На початку прогнозного горизонту (01.01.2016) серед мешканців Чорткова переважали жінки, які становили 55,0% від загальної чисельності населення. Протягом років прогнозу розглянута перевага зросте на 1,2 відсоткових пункти і частка жінок на початок 2036 р. складатиме 56,2%.

На кінець прогнозного горизонту (2036 р.) більше половини (55,2%) жителів Чорткова перебуватиме у працездатному віці, що на 7,0 відсоткових пунктів менше, ніж на початку прогнозного періоду.

Посилюватиметься процес старіння населення: на кінець прогнозного періоду частка осіб віком 60 років і старше у місті збільшиться на 12,3 в.п. і становитиме вже 30,7%.

Згідно з даним варіантом прогнозу, частка дітей віком до 15 років у місті Чортків у 2036 році зменшиться на 6,0 в.п. в порівнянні з 2016 роком і складатиме 8,7%.

Згідно з оптимістичним варіантом прогнозу на місто Чортків очікує збільшення чисельності населення на 8,2%. На кінець прогнозного періоду чисельність населення Чорткова становитиме 31,6 тис. осіб, тобто в середньому містечко збільшуватиме власну кількість населення на 0,1 тис. осіб щорічно.

Частка жінок на кінець прогнозного періоду зросте на 0,4% у порівнянні з 2016 роком і складатиме 55,4%. Трансформація вікового складу населення призведе до зменшення частки осіб працездатного віку у Чорткові на кінець прогнозного періоду на 5,1 в.п. – до 57,1%. На 0,8 в.п. зменшиться частка дітей віком до 15 років порівняно з 2016 р. (з 14,7% до 13,9% відповідно).

У Чорткові посилюватиметься процес старіння населення. Якщо у 2016 р. частка осіб віком 60 років і старше складала 18,4% населення міста, то у 2036 р. вона збільшиться на 6,2 в.п. і становитиме вже 24,6%.

Для розрахунку житлового фонду, об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури приймається чисельність населення за оптимістичним прогнозом -31,6 тис. осіб.

# 2. ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ

Таблиця 1. Прогноз зайнятості населення у господарському комплексі м. Чортків на 01.01.2036 року (разом з МП)

| Види економічної діяльності | Чисельність працівників, тис. осіб (орієнтовно) |
| --- | --- |
| І. Підприємства, організації та заклади | 11,0 |
| а.) Виробничий сектор, у т.ч. | 3,5 |
| сільське та лісове господарство та пов’язані з ними послуги | 0,3 |
| виробництво та постачання електроенергії, газу і води | 0,5 |
| машинобудування та металообробка | 1,0 |
| легка промисловість | 0,3 |
| харчова промисловість та переробка сільгосппродукції | 0,7 |
| деревообробна промисловість | 0,1 |
| промисловість будівельних матеріалів | 0,1 |
| будівництво | 0,5 |
| б.) Невиробничий сектор, у т.ч. | 7,5 |
| освіта | 2,0 |
| охорона здоров’я та соціальна допомога | 2,5 |
| державне управління | 0,9 |
| транспорт та зв’язок | 0,5 |
| торгівля та ремонт автомобілів,побутових виробів | 0,4 |
| інформація та телекомунікації | 0,2 |
| фінансова діяльність | 0,2 |
| операції з нерухомим майном,оренда та послуги підприємцям | 0,2 |
| надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 0,6 |
| ІІ. Мале підприємництво: | 7,0 |
| РАЗОМ | 18,0 |

# 3. ЖИТЛОВИЙ ФОНД

Багатоквартирне житлове будівництво

На розрахунковий строк нова багатоквартирна забудова передбачається на площі 7,0 га міської території, із них 2,1 га вільних від забудови територій (вибірково по місту) та 4,9 га територій винесення об’єктів (вибірково по місту).

Із урахуванням незавершеного будівництва загальний обсяг багатоквартирного будівництва становитиме орієнтовно 81,3 тис. м2 загальної площі. Щорічне введення багатоквартирного житла складатиме біля 4,0 тис. м2 загальної площі.

Таблиця 2. Нове багатоквартирне житлове будівництво

| Перелік ділянок | Територія | Житловий фонд | Кількість квартир | Населення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | тис. м2 | одиниць | осіб |
| На вільних територіях (вибірково) | 2,1 | 16,6 | 240 | 600 |
| На територіях винесення об’єктів (вибірково) | 4,9 | 38,8 | 550 | 1375 |
| Незавершене будівництво |  | 25,9 | 370 | 925 |
| Разом | 7,0 | 81,3 | 1160 | 2900 |

На позарозрахунковий строк передбачено резерв під багатоквартирну забудову по вул. Степана Бандери (біля 2,0 га).

Одноквартирне (садибне) житлове будівництво

Таблиця 3. Ділянки нового одноквартирного (садибного) будівництва

| Перелік ділянок | Територія | Кількість будинків | Житловий фонд | Населення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | одиниць | тис. м2 | осіб |
| В існуючій межі міста | 27,0 | 270 | 32,4 | 675 |
| «Південно-Західна» (район вул. Гірська – вул. Чубинського) | 13,7 | 137 | 16,4 | 343 |
| «Синяково» (район вул. Теребовлянської) | 8,4 | 84 | 10,1 | 210 |
| Вибірково по місту | 4,9 | 49 | 5,9 | 122 |
| В проектній межі міста | 25,8 | 258 | 30,9 | 645 |
| «Південно-Західна» (район вул. Чубинського – вул. Об’їзна) | 15,6 | 156 | 18,7 | 390 |
| «Східна» (район вул. Копичинецької) | 10,2 | 102 | 12,2 | 255 |
| Разом | 52,8 | 528 | 63,3 | 1320 |

Примітка: площадки будівництва №1 та №3 нової одноквартирної (садибної) забудови знаходяться в санітарно-захисній зоні. Освоєння площадок можливе після зменшення санітарно-захисної зони, в яку вони потрапляють, згідно чинного законодавства.

Середній розмір нового садибного будинку приймався у 120 м2 загальної площі. Тобто, обсяг нового садибного будівництва на кінець розрахункового строку складе орієнтовно 63,3 тис. м2 загальної площі, що становитиме ~ 3,3 тис. м2 загальної площі щорічного введення садибного житла.

Розміщення нового садибного будівництва передбачено на території біля 52,8 га: 27,0 га в існуючій межі, 25,8 га в проектній межі міста. Це 528 ділянок середньою площею 0,1 га кожна.

Житловий фонд на розрахунковий строк

Таким чином, на розрахунковий строк житловий фонд м. Чортків зросте майже у 1,23 рази і складе біля 766,2 тис. м2 загальної площі. Із нього біля 61,5% буде припадати на багатоквартирну забудову і 38,5% на садибну забудову.

Житлова забезпеченість по місту збільшиться на 13,6% і досягне рівня 24,2 м2 на 1 мешканця: у багатоквартирній забудові – орієнтовно 22,9 м2/людину, в садибній забудові 26,9 м2/людину.

Такі показники дозволять підняти рівень проживання в місті до комфортного і сприяти підвищенню рівня життєдіяльності жителів міста.

Треба прийняти до уваги, що даний проект визначає стратегію розвитку міста. При розробленні детальних планів територій на окремих ділянках структура та обсяги житлового будівництва будуть уточнюватися.

Нижче, у таблиці 4, наведена динаміка житлового фонду міста у цілому.

Таблиця 4. Динаміка житлового фонду по м. Чортків на розрахунковий строк

| Тип забудови | Станом на 01.01.2017 | Нове та незавершене будівництво | Проектний житловий фонд (на 01.01.2036) | Населення, тис. осіб | Житлова забезпеченість, м2/людину |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тис. м2 | квартир | тис. м2 | квартир | тис. м2 | квартир | існуюче | проектне | існуюча | проектна |
| Багатоквартирна | 389,7 | 7223 | 81,3 | 1160 | 471,0 | 8383 | 19,3 | 20,6 | 20,2 | 22,9 |
| Одноквартирна (садибна) | 231,9 | 2889 | 63,3 | 528 | 295,2 | 3417 | 9,9 | 11,0 | 23,4 | 26,9 |
| РАЗОМ | 621,6 | 10112 | 144,6 | 1688 | 766,2 | 11800 | 29,2 | 31,6 | 21,3 | 24,2 |

# 4. СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА

Заклади освіти

У дошкільній освіті функціонує 7 закладів дошкільної освіти, які відвідує 1191 дитина дошкільного віку. Ємність дитячих дошкільних навчальних закладів складає 1003 місця.

На розрахунковий строк ємність існуючих закладів дошкільної освіти є недостатньою. Дефіцит у 381 місце передбачено ліквідувати за рахунок будівництва 4 нових закладів в центрі міста та районах нової житлово-громадської забудови: по вул. Д. Вітовського (проектна ділянка одноквартирної забудови №2), по вул. Шептицького, в районі проектна ділянка одноквартирної забудови №3.

Мережа закладів середньої освіти складається із 5 шкіл і однієї гімназії (І-ІІІ ступенів).

На розрахунковий строк існуюча ємність шкіл задовольнить проектну чисельність школярів.

Ємність міжшкільного навчально-виробничого комбінату буде задовольняти потреби міста, але буде меншою за нормативну з урахуванням зони впливу на розрахунковий строк.

Сучасна ємність закладів позашкільної освіти є нормативно достатньою і на розрахунковий строк.

Заклади охорони здоров’я та соціального захисту.

Медичне обслуговування населення міста здійснюється центральною районною лікарнею (560 ліжок за проектом, 349 ліжок фактично) з поліклінічними відділеннями (2220 відвідувань у зміну загалом) по вул. Пігути, 31б та Й.Сліпого,1 та 2 АЗПСМ (відповідно на 920 відвідувань у зміну та 80 відвідувань у зміну) по вул. Пігути, 29 та вул. Маковея, 7.

Враховуючи той факт, що за діючим ДБН Б.2.2-12-2019 нормативна потреба міста у відповідних закладах не визначається, в таблиці розрахунку потреб в об’єктах обслуговування інформація по медичних закладах не наведена.

Чортківська підстанція екстреної медичної допомоги має 4 відповідних автомобілів для надання швидкої медичної допомоги в місті, ще 4 автомобілі розміщено в селах Чортківського району. На розрахунковий строк, з урахуванням населення зони впливу міста, кількість автомобілів не буде відповідати нормативу.

Фізкультурно-оздоровчі та спортивні споруди

Територія фізкультурно-спортивних споруд у місті складає 7,4 га. Це відкриті площинні спортивні об’єкти (стадіони, спортивні майданчики). Функціонує районна комунальна ДЮСШ, в якій 4 видами спорту займається 255 дітей, заняття проводять 11 тренерів. В місті відсутні басейни, а ємність спортивних залів більше нормативної на розрахунковий строк.

Нові спортивні та фізкультурні об’єкти передбачено розмістити в нових громадських центрах житлової забудови .

Заклади культури та мистецтва,культурно-видовищна та дозвіллєві

Ємність будинків культури та мистецтва менша за нормативні вимоги (як на розрахунковий строк, так і на даний час).

Слід зазначити, що сучасний рівень попиту населення в культурному та мистецькому обслуговуванні значно знизився за науково-технічного поступу (що наблизив через телебачення та інтернет розважальні, мистецькі, інформаційні продукти, а електронні книги конкурують з бібліотеками).

Особливо це стосується кінотеатрів, клубних закладів. Підприємницька ініціатива та попит нині є рушійними силами щодо потреб та функціонування видовищних споруд (концертних залів, кінотеатрів) та танцювальних залів.

Розміщення закладів культури, відсутніх у теперішній час даним проектом можливе в нових громадських центрах міста.

Підприємства торгівлі, харчування та побутового обслуговування.

Торгівельна мережа міста нараховує 362 магазини, 2 ринки. Послуги з харчування надають 41 ресторан, кафе, бар. Побутове обслуговування населення здійснюється 511 робочими місцями.

Підприємства цих видів послуг є в основному у приватній власності, їхня кількість регулюється попитом та наявності територій для розміщення. В місті функціонує розгалужена закладів торгівлі, що задовольняє потреби населення міста, але є недостатньою за нормативними вимогами . Втім, реально послуги як торговельного, так і побутового характеру надаються в місті в значно більших обсягах, так як більшість послуг цього виду діяльності виконують підприємці-фізичні особи.

Даним проектом передбачається, що в нових громадських центрах будуть розміщуватися нові магазини, торгові центри, підприємства побутового обслуговування, зокрема будівництво торгівельно-розважального закладу (з басейном) в центрі міста.

Організації та установи управління, кредитно-фінансові установи, підприємства зв’язку,юридичні установи,правопорядку.

На даний час кредитно-фінансові установи міста представлені відділеннями банків, кількість яких в цілому задовольняє потреби в них.

У місті достатньо ємностей щодо відділень зв’язку, судових установ, нотаріальних контор та юридичних консультацій.

Установи житлово-комунального господарства

В місті працює житлово-експлуатаційна організація, бюро похоронного обслуговування. Готельний фонд міста (131 місце) є нижче нормативного показника на розрахунковий строк. Проблемою міста є значно менша за нормативну кількість громадських вбиралень загального користування (2 при потребі 30).

# 5. ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

У 2018 році була Архітектурною майстернею ФОПа Ю. Вербовецького (м. Львів) розроблена та затверджена Наказом Міністерства культури України від 29.01.2019 №42 науково-проектна документація «Історико-архітектурний опорний план м. Чортків із визначенням меж і режимів використання історичного ареалу та зон охорони пам’яток».

Нерухома культурна спадщина м. Чортків включає в себе об'єкти культурної спадщини - пам’ятки архітектури, історії, монументального мистецтва – ті, які взяті на державний облік, так і ті, які щойно виявлені, а також ті, що були виявлені внаслідок інвентаризації і пропонуються до внесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Існуючі - 84 пам'яток, та пропоновані нами до внесення – 63 об’єкти різних типів. Пам'ятки за категоріями обліку поділяються так:

Таблиця 38. Види і кількість об’єктів культурної спадщини

| Види об’єктів культурної спадщини | Кількість |
| --- | --- |
| пам’яток монументального мистецтва місцевого значення | 3 |
| археологічних пам’яток місцевого значення | 1 |
| пам’ятки архітектури та містобудування: 4- національного значення, 81 – місцевого значення | 85 |
| історичних пам’яток місцевого значення | 7 |
| Об'єкти, пропоновані нами до внесення на статус щойно виявлених об’єктів культурної спадщини | 47 |

На території міста, за ступенем історико-культурної цінності, визначені:

- території пам'яток;

- комплексні охоронні зони пам’яток;

- охоронні зони дискретно розташованих пам'яток;

- межа історичного ареалу;

- зона регулювання забудови І категорії;

- зона регулювання забудови 2-гої категорії А;

- зона регулювання забудови 2-гої категорії Б;

- зона охорони археологічного культурного шару І категорії;

- зона охорони археологічного культурного шару ІІ категорії;

- зона охоронюваного ландшафту.

Згідно з чинним законодавством ці території спеціально виділяються з метою захисту традиційного характеру середовища окремих пам'яток, комплексів (ансамблів).

Режим використання територій в межах вищезазначених зон визначений в текстових матеріалах історико-архітектурного опорного плану.

При розробленні генерального плану міста були враховані положення зазначеної науково-проектної документації. Охоронні зони позначені на основному кресленні.

# 6. РОЗВИТОК ТУРИЗМУ

Вдале географічне положення міста Чортків, розвинута інфраструктура, мальовничі краєвиди, природно – рекреаційні об’єкти міста і Чортківського району та , особливо, величезна історико-культурна спадщина створюють передумови для стійкого зростання туристичної галузі в місті.

Найвідоміша архітектурна пам’ятка Чорткова, його візитівка – Чортківський замок (замок Гольських). Завдяки проведеній в 20-х рр. ХІХ ст. консервації, твердиня збереглася в досить непоганому стані. Вражає висота його зовнішніх стін – майже 12 метрів. В середині замкових мурів був палац, який також зберігся частково.

Чортків – одне з поодиноких міст не лише в Україні, але й Європі, де збереглися аж дві ратуші. Так звана «стара» ратуша побудована ще в ХІХ ст., її неодноразово використовували при зйомках історичних картин. «Нова» ратуша зведена в міжвоєнний період на зламі 20-30-х рр. Споруда побудована в так званому «брилатовому» стилі. На увагу заслуговують храми Чорткова: неоґотичний костел Св. Станіслава ХVII cт., дві синагоги та численні церкви, серед яких своїм віком та архітектурною цінністю виділяється Успенська церква. Всього ж у місті нараховується більше 100 пам’яток історії, монументального мистецтва, архітектури та містобудування.

«Програма розвитку туризму в м. Чорткові на 2017-2020 роки» (далі – Програма) розроблена з метою конкретизації завдань і пріоритетів Концепції «Стратегія розвитку міста Чорткова 2030». Програма визначає комплекс заходів, спрямованих на забезпечення системного підходу до розвитку туризму, підвищення туристичної привабливості і розвитку туристичної інфраструктури міста, створення якісної мережі сервісу для різних видів туризму.

Згідно зі «Програмою..» для міста необхідне «...створення сприятливих умов для розвитку, стимулювання дитячого, молодіжного, сімейного, паломницького та інших видів туризму, відпочинку гостей міста і мешканців за умов збереження і раціонального використання архітектурної, культурно-історичної та природної спадщини Чорткова».

Архітектурні та культурно-історичні особливості міста представлені в «Історико-архітектурному опорному плані міста Чорткова», затвердженого Мінкультом України,де на основі аналізу історичної архітектурно-містобудівної ситуації м. Чортків та комплексної історико-культурної оцінки території визначено основні зони та території історичної забудови міста та режими їх використання.

Відповідні переваги міста враховані при розробці діючих та перспективних туристичних маршрутів, що зафіксовані у «Стратегії розвитку туризму в Тернопільській області на 2016-2020 роки», інших нормативних документах. Зокрема, у вищезазначеній «Стратегії...» одним з заходів, що спрямований на реалізацію стратегічної цілі розвитку туризму на Тернопіллі – «сформувати ефективну систему просування туристичного бренду та комплексного регіонального турпродукту на всеукраїнському та міжнародному ринках -є створення, зокрема, в м. Чортків туристично-інформаційного-центру.

Згідно п.8.6.1. та п.8.6.3.ДБН Б.2.2-12:2019 слід виділяти туристичні зони на базі об’єктів природно-заповідного фонду, об’єктів культурної спадщини та змішаних. Для Чорткова такими, в першу чергу, є зони культурного туризму, що формуються на базі архітектурно-містобудівних об’єктів культурної спадщини в історичних ареалах населених місць та пізнавального – на базі історико-архітектурних і ландшафтних об’єктів культурної спадщини, ареалом концентрації об’єктів культурної спадщини є все місто Чортків.

У відповідності до історико-архітектурного опорного плану в місті виділено один історичний ареал, до якого включено історичну забудову центральної частини міста, яка була сформована до 1939 року. На цій території спостерігається найбільша концентрація пам’яток усіх типів і видів,збереглося історичне розпланування та архітектурно-просторова композиція, а також значний відсоток значної та рядової історичної забудови.

Територія історичного ареалу займає площу 41,2 га.

В ареалах розміщення об’єктів культурної спадщини підлягають розрахунку показники допустимого антропогенного навантаження, які слід встановлювати шляхом визначення пропускної спроможності основних об’єктів огляду:

Рmax= P×T/t0,

де Рmax – максимальна пропускна спроможність пам’ятки протягом дня, осіб;

Р – показник допустимої одночасної кількості екскурсантів, осіб;

T – час, відведений для екскурсій протягом дня, год.;

t0 – час, необхідний для огляду об’єкта, год.

Оптимальна одночасна кількість відвідувачів для огляду архітектурно-містобудівного ансамблю становить 50-90 осіб; орієнтовний час огляду ансамблю становить – 1,5-2 год., його фрагменту – 15-25 хв., екскурсії протягом дня – 8 год.

Так як архітектурно-містобудівним ансамблем в Чорткові потрібно вважати всю територію історичного ареалу, а враховуючи невеликі розміри міста, орієнтовним часом огляду 2 години, максимальна пропускна спроможність ареалу складатиме біля 400 осіб.

Крім об'єктів культурної спадщини, на території міста та Чортківського району об'єктами для оцінки рекреаційного потенціалу є окремі об'єкти природно-заповідного фонду.

Комплексною характеристикою туристичного потенціалу міста є характеристика туристично-рекреаційного потенціалу. Туристично-рекреаційний потенціал – сукупність природних, історико-культурних та соціально-економічних умов організації рекреаційної діяльності на певній території.

Враховуючи туристично-рекреаційний потенціал самого міста та зони його впливу (Чортківського району) здійснюється його оцінка. Метою комплексної оцінки є об’єктивне відображення того, що втрачає суспільство при відмові від експлуатації та туристично-рекреаційного використання території на користь інших видів господарської діяльності.

За основу методики пропонується взяти 3-бальну шкалу: у 3 бали оцінюється територія з найсприятливішими умовами рекреації, у 2 – з посередніми, 1- з несприятливими.

Відповідні показники оцінки (таблиця 39) для Чорткова складають:оцінка естетичних якостей – 3 бали, оцінка мінеральних вод – 3 бали , оцінка лісів - 1 бал, оцінка кліматичних умов – 3 бали, оцінка водоймищ – 2 бали, оцінка природоохоронних територій – 3 бали, історико-культурний потенціал – 3 бали, транспортна доступність – 3 бали, забезпеченість санаторно – курортними закладами – 2 бали, оцінка рекреаційного навантаження – 2 бали. Таким чином, комплексна оцінка туристично-рекреаційного потенціалу міста за 10 показниками дорівнює 25 балам.(для міста оцінка наводилася за існуючими та проектними показниками, для зони впливу – згідно «Схеми планування території Тернопільської області». Порівнюючи з комплексної оцінкою мінімальну кількість балів, визначається коефіцієнт туристично-рекреаційної цінності території за формулою: Кр = О/Омін, де О – величина інтегральної оцінки (в балах); Омін – мінімальна кількість балів (10), який дорівнює для Чорткова 2,5, він є близьким до максимального коефіцієнта (3) і свідчить про великий туристично-рекреаційний потенціал міста Чортків та зони його впливу. Враховуючи вищезазначене, місто має всі передумови для розвитку туристичної галузі на перспективу.

# 7. ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ

Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 (п. 8.1.3, табл. 8.1) потреба в зелених насадженнях загальноміського значення для населення м. Чортків, виходячи з розрахункової чисельності населення 31,6 тис. осіб, складає 25,28 га (при нормативі 8 м2/люд. – для зони широколистяних лісів).

На даний час, за даними міської ради, в місті зелені насадження загального користування займають площу біля 16,0 га: парк імені Івана Франка – 14,5 га; парк «Північний» по вул. Білецькій – 1,5 га.

Для покриття дефіциту в зелених насадженнях загального користування (9,28 га) та організації сприятливого природного середовища для проживання населення, проектом пропонується організація нових зелених насаджень загального користування рівномірно по місту, враховуючи створення об’єктів зеленого будівництва біля проектних ділянок житлової забудови на площі біля 44,37 га. При цьому пропонується включення 1,58 га існуючих скверів до загальної системи зелених насаджень загального користування міста.

Проектом пропонується:

- розширення парку імені Івана Франка – 0,87 га;

- розширення скверу біля відпочинкової зони – 0,96 га.

Віднесення до зелених насаджень загального користування територій (з цільовим призначенням – землі рекреаційного призначення):

- сквер по вул. Л.Носса – 0,14 га;

- сквер на розі вул. С.Бандери – вул. Короткої – 0,05 га;

- сквер по вул. С.Бандери –вул Л. Українки – 0,45 га;

- сквер на розі вул. С.Бандери – вул. Ягільницької – 0,13 га;

- сквер на розі вул. Копичинецької – вул. Граничної – 0,28 га;

- 2 сквери по вул. Шевченка – 0,53 га.

Нові об’єкти зеленого будівництва:

- парк «Небесної сотні» ( вул. Кн. Володимира Великого) - 2,98 га;

- парк «Бердо» (вул. Бердо) - 17,11 га;

- Дендропарк «Калічівка» (вул. Вітовського) - 8,59 га;

- Гідропарк «Вільховець» (вул. Ф. Шопена) - 2,75 га;

- Парк «Моклеків» (вул. Білецька) – 7,87 га;

- Зелена зона (біля мікрогес) – 1,77 га;

- Сквер по вул. Копичинецькій – 0,57 га;

- Сквер по вул. Середній – 0,69 га;

- 2 сквери по вул. Грушевського – 0,21 га.

Таким чином площа зелених насаджень загального користування по місту Чорткову на розрахунковий строк становитиме близько 61,95 га.

# 8. КЛАДОВИЩА

В межі міста є 3 кладовища, з яких 2 кладовища – не діючих і 1 діюче кладовище.

Таблиця 40. Характеристика кладовищ м. Чортків

| Адреса (місцезнаходження) | Площа, га | Статус | Частка заповнення, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Вул. Січових Стрільців | 1,0 | закрите | 100 |
| Вул. Степана Бандери | 5,0 | закрите | 100 |
| Вул. Ягільницька | 2,0 | діюче | 60 |

Таким чином, на даний час існуючі кладовищні резерви складають 0,8 га.

На розрахунковий строк потреба в територіях під кладовища традиційного поховання складає 7,58 га (виходячи з нормативного розрахунку - 0,24 га на 1 тис. мешканців згідно ДБН Б.2.2-12:2019 , додаток Е.1).

Для покриття потреби міста в територіях під кладовища на розрахунковий строк  передбачається розширення існуючого кладовища (розташованого по вул. Ягільницькій, на південному заході) на 11,00 га.

# 9. ПРОСТОВО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ

Даним генеральним планом міста запроектовані рішення, які передбачають шляхи вирішення основних проблем існуючої планувальної структури міста та подальший просторово-територіальний його розвитку. Для цього у проекті передбачається: функціональне зонування, як основа удосконалення планувальної структури міста; реорганізація існуючої системи магістральних вулиць і об’їзних шляхів з метою забезпечення збільшення їхньої пропускної спроможності і безпеки руху; удосконалення системи обслуговування всіх рівнів; інженерна підготовка і благоустрій території; заходи щодо охорони й оздоровлення навколишнього середовища.

З метою оптимального використання території міста та створення сприятливих умов для проживання, проектом передбачається організація наступних функціональних зон: загальноміського центру; сельбищної; рекреаційної; промислової.

Планувальна структура міста зумовлена природно-кліматичними, природоохоронними та техногенними чинниками. Природно-кліматичні чинники: поділ території міста річкою Серет (протікає в центральній частині міста і розділяє його на західну та східну частини. Техногенні чинники: проходження  північною частиною міста залізниці (поділяє місто на дві частини), планувальні обмеження від промислових, комунально-складських підприємств та інших об’єктів (обслуговування транспорту).

Зона загальноміського центру розглядається проектом як поліфункціональна планувальна структура і містить в собі елементи історичного ядра (з пам’ятками архітектури), зону адміністративних закладів, торгово-комерційних установ, банків, закладів установ та підприємств обслуговування, рекреаційну зону, а також житлову забудову. Просторову організацію формують будівлі загальноміського значення та житлові будівлі. Територія загальноміського центру обмежена на півночі і сході річкою Серет, на півдні вулицею Незалежності, а на заході вулицями Незалежності і Січинського.

Загальноміський центр міста Чортків - сформований між річкою Серет і вулицями Степана Бандери, Незалежності, вздовж вулиці Т. Шевченка . За своєю містобудівною ємністю історично сформована частина центру міста із певними обмеженнями: відсутністю вільних територій, пропускною здатністю вуличної мережі, потенційних можливостей інженерного обладнання (водопостачання, теплопостачання, електропостачання та ін.), що не можуть задовольнити потреб інвесторів як зона громадсько-ділової активності центру району, що розвивається.

Для рішення питань розвитку центральної частини міста проектом пропонується зміна функціонального призначення промислових та комунально-складських об’єктів. Деякі території у проекті визначені, як території проектної громадської забудови. Та близько 2,26 га територій зміни функціонального призначення розглядаються, як резерв розміщення житлово-громадської забудови для розвитку центральної зони міста.

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» ст. 24 п. 2, зміна функціонального призначення території не тягне за собою припинення права власності або права користування земельними ділянками, які були передані (надані) у власність чи користування до встановлення нового функціонального призначення території.

На розрахунковий строк передбачається розширення існуючої пішохідної зони, розширення ринку, винесення комунально-складських об’єктів з розміщенням на вивільнених територіях адміністративних установ та громадських закладів. Таким чином, створюється об’єднаний громадський простір, що поєднує основне ядро центру з найбільш привабливими торговими і туристичними об’єктами міста.

Проектними рішеннями передбачені основні заходи щодо поліпшення організації і функціонування загальноміського центру:

- реконструкція історичного ядра із збереженням планувальної структури, що сформувалася;

- диференціація руху транспорту і пішоходів з виділенням зон вільних від транспорту;

- озеленення і санація територій.

Розвиток сельбищної зони передбачається як в межі міста, так і за межею міста (в рамках територіального розвитку), за рахунок освоєння вільних від забудови територій 294,2 га Горішньовигнанецької та Росохацької сільських рад Чортківського району.

В межі міста квартали проектної житлової забудови передбачені

- на вільних від забудови землях міста;

- на територіях зміни функціонального призначення ділянок непрацюючих підприємств.

При визначенні обсягів нового будівництва враховані сім’ї та одинаки, які перебувають на квартирному обліку міської ради, учасники АТО (ООС) які надали заяви щодо отримання земельних ділянок під садибне будівництво.

Нове багатоквартирне житлове будівництво на розрахунковий строк запроектоване на території площею 7,0 га. Це 13 незначних за розмірами ділянок від 0,2 га до 1,76 га.

Освоєння ділянок під розміщення багатоквартирної забудови по вул. Кн. Володимира Великого і вул. Р. Шухевича, вул. Кн. Володимира Великого і вул. Шеремети, вул. Млинарській, вул. Монастирській, вул. Січинського і С. Бандери можливе після зміни функціонального призначення ділянок прилеглих підприємств із зняттям санітарно-захисних зон.

Крім того, на поза розрахунковий строк зарезервовано 2,01 га територій під багатоквартирну забудову (винесення  гаражів по вул. С. Бандери) .

Нова садибна забудова запроектована на 4 окремих площадках та вибірково по місту загальною площі біля 52,8 га. Це 528 ділянок під садибну житлову забудову із середнім розміром ділянки у 0,1 га.

Найбільші масиви проектної садибної забудову розміщені в східній (на території непрацюючої племптахофабрики, в районі вул. Копичинецької на землях Горішньовигнанецької сільської ради) та південній (вулиці П. Чубинського та Н. Криницького, землі Росохацької сільської ради) частинах міста.

Освоєння ділянок на розрахунковий строк під садибну забудову в районі вул. П. Чубинського та вул. Н. Криницького можливе лише після закриття звалища (з зменшенням санітарно-захисної зони) і проведення інженерної підготовки та захисту території.

Даним проектом запроектовані також території нової громадської забудови, зокрема місця розміщення недостатніх за нормативами дитячих дошкільних закладів, спортивних об’єктів та ін.

Крім того в сельбищ ній зоні генеральним планом передбачено 16,96 га територій перспективної зміни функціонального призначення (цільового використання), що можуть розглядатися, як резервні території для розміщення житлово-громадської забудови.

Даним проектом закладені значні території для формування рекреаційних зон з розміщенням в них спортивних споруд, як площинних, так і критих об’єктів.

У південній частині міста, до об’їзної дороги в міську межу включаються озеленені території природних схилів.

Біля річки Серет формуються рекреаційні зони на базі природних ландшафтів (в районі вул. Білецької, вул. Ф. Шопена, відпочинкова зона в центральній частині міста з розширенням скверу і створенням пляжної зони).

Таким чином, формується вісь північ – південь уздовж річки Серет, яка включає в себе рекреаційні зони в районі вул. Квадри і вул. Білецької , озеленені схили р. Серет, рекреаційно-відпочинкову зону, далі на південь рекреаційну зону по вул. Шопена і парк ім. І. Франка з комплексом рекреаційних і спортивних споруд.

Крім того, в районах нового житлового будівництва (райони вул. Гірської і вул. Вітовського) пропонується сформувати рекреаційні зони площею 3,58 га і 8,59 га, відповідно.

Біля кварталів існуючої багатоквартирної житлової забудови по вул. Кн. Володимира Великого пропонується створення парку «Небесної сотні» .

В межі міста, в долині р. Серет збереглися природні ландшафти – це пагорби, крутосхили, вкриті корінними лісовими масивами, які мають охоронне значення для збереження територій від ерозійних процесів і які разом з об’єктами зеленого будівництва міста створюють загальну рекреаційну зону.

Значні території лісо вкритих пагорбів можливо задіяти для створення ландшафтних парків. Важливою особливістю саме ландшафтних парків є включення до них цінних природних та історико-культурних об’єктів, як взаємопов’язаних елементів, що має великий туристичний та освітньо-виховний потенціал.

Промислова зона міста сформована слабо з об’єктів переробної промисловості, зовнішнього транспорту, виробничих баз будівельних організацій, що в основному дисперсно розкидані по території міста. Тільки по вул. Кн. Володимира Великого сформована більш-менш однорідна виробнича зона.

Генеральними планом пропонуються заходи щодо більш чіткої організації планувальної структури з покращенням умов проживання мешканців міста у сельбищній зоні (винесення промислових, комунально-складських підприємств або зміну цільового призначення земельних ділянок) і організацію виробничої зони у південно-східній частині міста.

Для можливого розвитку виробничого сектору економіки міста та створення індустріального парку зарезервовано близько 124,41 га територій, що розташовані переважно в південно-східній частині міста. Даним проектом виявлені та зафіксовані санітарно-захисні зони виробничих об’єктів, уточнені межі їх планувальних утворень, намічені еколого-містобудівні заходи щодо оздоровлення навколишнього середовища.

Містобудівні обмеження забудови

Для вирішення питання хаотичності забудови міста та гармонізації міського середовища у складі проекту розроблена «Схема містобудівних обмежень забудови», на якій показані блакитні та зелені лінії забудови.

Блакитні лінії (лінії обмеження висоти та силуету забудови) визначені відповідно науково-проектної документації «Історико-архітектурний опорний план м. Чортків Тернопільської області із визначенням меж і режимів використання історичного ареалу та зон охорони пам’яток».

Блакитна лінія складається історично і, по можливості, зберігається в процесі реконструкції охоронних територій міста.

У проекті блакитні лінії визначені для кварталів центральної частини міста, на основі розробленого історико-архітектурного опорного плану та регулюватимуть висоту та силует забудови.

Блакитні лінії зазначаються при розробленні детальних планів територій, при виконанні розгорток фасадів вулиць, кварталів.

Зелені лінії обмеження розміщення об’єктів у межах озеленених територій загального користування будуть визначатися на наступних стадіях проектування (детальні плани територій) після виготовлення землевпорядної документації щодо встановлення меж парків та зелених зон загального користування і віднесення цих ділянок до рекреаційних земель рішенням Чортківської міської ради.

Зелені лінії визначені орієнтовно для зелених насаджень загального користування (парків, скверів, лісопарків, зелених зон), як існуючих, так і проектних.

Жовті лінії - лінії обмеження зон можливих завалів житлових громадських, промислових та інших будівель і споруд, розміщених уздовж магістральних вулиць сталого функціонування, по яких проводиться евакуація населення категорованого міста в особливий період та підтримується транспортне забезпечення виконання рятувальних і невідкладних аварійно-відновлювальних робіт. Чортків не відноситься до груп міст з цивільного захисту, відповідно жовті лінії на кресленнях генерального плану не відображаються.

Для визначення параметрів «червоних ліній» необхідно розробити «План червоних ліній» у масштабі 1:2000.

# 10. ПРОЕКТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Даним проектом передбачається як збільшення території міста, так і ефективне використання територій в існуючій межі.

На даний час площа міста складає 1120,1 га.

Для містобудівних потреб та упорядкування територій у нову межу міста пропонується включити біля 294,2 га земель Горішньовигнанецької та Росохацької сільських рад Чортківського району, переважно що відносяться до земель сільськогосподарського призначення та не є особливо цінними, а також території садибної житлової забудови та ряду промислових та комунальних підприємств:

85,4 га у північно-східному напрямку (територія Горішньовигнанської селищної ради):

- існуюча садибна житлова забудова - 6,0 га;

- проектна садибна житлова забудова (проектна ділянка №4) - 10,2 га;

- виробничі території - 28,5 га;

- проектна громадська забудова - 1,5 га;

- вулиці, дороги - 10,0 га;

- зелені насадження спецпризначення - 29,2 га;

208,8 га у південному напрямку (територія Росохацької сільської ради):

- існуюча садибна забудова – 36,2 га;

- проектна садибна житлова забудова (проектна ділянка №3) 15,6 га;

- проектна громадська забудова – 2,4 га;

- виробничі території  (існуючі та проектні)  - 18,4 га;

- зелені насадження загального користування (парк Бердо) – 17,1 га;

- зелені насадження спецпризначення – 4 га;

- проектний лісопарк – 42,6 га;

- ліси (квартал ДЛФ №61) – 39,0 га;

- садові ділянки та інші сільськогосподарські землі – 1,5 га;

- вулиці, проїзди – 32,0 га.

Таким чином, проектна площа м. Чортків складе біля 1414,3 га;

Площа земель, які включаються в межу міста та їх розподілення за видами використання, потребують уточнення під час проведення додаткових робіт (виконання проекту встановлення межі міста Чортків та винесення її в натуру).

Згідно п.3 ст. 173 Земельного кодексу України включення земельних ділянок у межі населеного пункту не тягне за собою припинення прав власності і права користування цими ділянками, якщо не буде проведено їх вилучення (викуп) відповідно до Земельного кодексу України.

Згідно рішень даного проекту, передбачається також трансформація земель в існуючій межі (за рахунок сільгоспземель):

- нова багатоквартирна забудова на площі 7 га;

- нова одноквартирна (садибна) забудова на площі 27,0 га;

- нова громадська забудова на площі 15,4 га (за рахунок городи));

- виробничі території (індустріальний парк та ін.) на площі 106,0 га;

- будівництво нових вулиць, реконструкція та розширення існуючих на площі біля 55,0 га (в межах червоних ліній);

- нове кладовище на площі 11,0 га

Таблиця 41. Існуюче та проектне використання земель м. Чортків, у га

| Категорії земель | Існуючий стан | Включається в межу | Трансформація («-» вибуття; «+» нові) | Розрахунковий строк |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Забудовані землі: | 705,0 | 253,7 | 250,4 | 1209,1 |
| багатоквартирна забудова | 81,1 |  | 7,0 | 88,1 |
| садибна забудова | 193,7 | 68,0 | 27,0 | 288,7 |
| громадська забудова | 177,5 | 3,9 | 15,4 | 196,8 |
| землі промисловості, технічної інфраструктури | 65,2 | 46,9 | 106,0 | 218,1 |
| з них передбачається зміна функціонального призначення | — | — | — | 19,2 |
| землі транспорту та зв’язку | 45,5 |  |  | 45,5 |
| вулиці | 88,7 | 42,0 | 55,0 | 185,7 |
| гідротехнічні споруди | 0,1 |  |  | 0,1 |
| кладовища | 8,0 |  | 11,0 | 19,0 |
| зелені насадження | 45,2 | 92,9 | 29,0 | 167,1 |
| з них загального користування | 16,0 | 17,1 | 28,95 | 61,95 |
| 2. Незабудовані землі: | 415,1 | 415,1 | -250,4 | 205,2 |
| сільськогосподарські землі: | 325,3 | 325,3 | -250,4 | 76,4 |
| з них садові ділянки | 20,9 |  | 1,2 | 22,1 |
| ліси | 66,5 | 39,0 |  | 105,5 |
| відкриті землі без рослинного покриву | 2,0 |  |  | 2,0 |
| водні поверхні (акваторії) | 21,3 |  |  | 21,3 |
| УСЬОГО | 1120,1 | 294,2 |  | 1414,3 |

# 11. ПОЖЕЖНІ ДЕПО

У даний час у місті, за адресою: вулиця Шевченка, 27, є одна пожежна частина (ДПРЧ - 6), на території якої знаходиться 4 автотранспортних одиниці: 3  автоцистерни та 1 автодрабина.

На розрахунковий строк у місті необхідно 8 пожежних автомобілів:

- 7 автоцистерн (автонасосів), згідно вимог табл. 15.1 ДБН Б.2.2-12-2019 «Мінімальна кількість основних пожежних автомобілів» (для міст з населенням від 21 до 50 тис. жителів - 1 пожежна автомашина на 5,0 тис. осіб);

- 1 спеціальну пожежну машину (автодрабину або автопідйомник) згідно таблиці 15.12 ДБН Б.2.2-12-2019 «Мінімальні норми забезпечення спецавтомобілями».

Таким чином, додаткова потреба у пожежних автомашинах складає 4 автомобілі.

Враховуючи конфігурацію міста та необхідність забезпечення нормативної вимоги щодо радіусу обслуговування пожежних депо у 3 км по дорогах загального користування, проектом пропонується розміщення 2-х нових депо на 1 пожежний автомобіль (автоцистерну):одного - в районі проектного індустріального парку та другого -  по вул. Граничній, біля очисних споруд.

Згідно додатку Е.4 ДБН Б.2.2-12-2019 необхідна площа під нього складає 0.8 - 1.2 га. Пріоритетність будівництва пожежного депо вирішується планами соціально-економічного розвитку міста.

# 12. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА

Автомобільні дороги, зовнішній автомобільний транспорт та повітряний транспорт

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України та схеми планування території Тернопільської області, на розрахунковий період поблизу м. Чортків проходитиме траса міжнародного автомобільного коридору Балтійське море – Чорне море з відгалуженнями. В межах України траса даного коридору проходить сполученням Ягодин – Ковель – Луцьк – Тернопіль – Хмельницький – Вінниця – Умань – порти Чорного моря, Тернопіль – Чернівці – Парубне/Мамалига. Поблизу м. Чортків траса коридору проходить по існуючій автомобільній дорозі міжнародного значення М-19 сполученням Доманове – Ковель – Чернівці - Тереблече.

Однією з вимог, що висуваються до трас міжнародних автомобільних коридорів є забезпечення умов безперервності руху та траса коридору має відповідати параметрам І технічної категорії. Тому на розрахунковий строк передбачається провести реконструкцію автомобільної дороги М-19 за параметрами І технічної категорії. Оскільки на сьогоднішній день траса автомобільної дороги М-19 сполученням Доманове – Ковель – Чернівці - Тереблече на ділянці між м. Чортків та с. Мухівка проходить через низку населених пунктів, тому на розрахунковий строк передбачається будівництво проектної ділянки дороги за параметрами І категорії, по якій і проходитиме траса коридору. В результаті будівництва проектної ділянки дороги перепробіг транспорту скоротиться на 9 км та покращаться умови безпеки руху. Будівництво даної дороги було передбачено в схемі планування території Тернопільської області.

Після будівництва проектної ділянки дороги, статус існуючої ділянки автомобільної дороги міжнародного значення М-19 передбачається понизити до автомобільної дороги територіального значення.

Перевезення пасажирів у зовнішньому сполучені автомобільним транспортом і надалі буде здійснюватися з існуючої автостанції. Оскільки площа існуючої автостанції становить 0,739 га, тому збільшення її площі на розрахунковий строк не передбачається. Також не передбачається проведення реконструкції автостанції з підвищенням її категорії.

Згідно з рішеннями схеми планування території Тернопільської області, на розрахунковий період з південно-східного боку від міста передбачається влаштування вертолітного майданчика.

Залізничний транспорт

Відповідно до рішень схеми планування території Тернопільської області, на розрахунковий період поблизу м. Чорткова не проходитимуть траси міжнародних залізничних коридорів. Оскільки на розрахунковий строк не поблизу міста не передбачається створення потужних промислових підприємств, тому проектом не передбачається проведення реконструкції існуючих залізничних станцій та будівництво додаткових під’їзних колій.

Магістральна мережа

У зв’язку з розміщення ділянок проектної громадської та житлової забудови, а також з метою вдосконалення існуючої вуличної мережі, на розрахунковий строк передбачається будівництво проектних магістральних вулиць районного значення.

Таблиця 42. Перелік та проходження проектних магістральних вулиць

| Назва вулиці | Маршрут проходження | Довжина, км | Ширина проїзної частини, м | Ширина в межах червоних ліній, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектна 1 | Від вулиці Гайова до вулиці Гранична | 0,1 | 6,5 | 25 |
| Проектна 2 | Продовження вулиці Д. Січинського | 0,1 | 6,0 | 25 |
| Проектна 3 | Від вул. Ягільницької до проектної житлової забудови | 1,0 | 6,5 | 25 |
| Проектна 4 | Від вул. Ягільницької до вул. Проектна 3 | 0,7 | 6,5 | 25 |
| Проектна 5 | Вулиця проходить між вулицями В. Стефаника та П. Орлика | 0,8 | 6,5 | 25 |

Протяжність проектних магістральних вулиць становитиме 2,7 км, а загальна протяжність магістральної мережі збільшиться до 33,1 км (в тому числі протяжність магістральних вулиць загальноміського та районного значення становитиме 19,6 км та 13,5 км відповідно). Щільність магістральної мережі на розрахунковий період становитиме 4,31 км/км2, в тому числі щільність магістральних вулиць загальноміського та районного значення становить 1,62 км/км2 та 1,12 км/км2 відповідно.

Передбачається будівництво мостового переходу через р. Серет, який буде розміщуватися в створі вулиці Проектна 1. Довжина даного мостового переходу становитиме 28 метри, ширина 9 метрів.

На розрахунковий строк проектом передбачається проведення реконструкції з розширенням проїзної частини на вулиці Січових Стрільців. На даній вулиці передбачається розширити проїзну частину до 6 метрів. Загальна протяжність ділянки реконструкції становить 3,8 км.

На інших магістральних вулицях не передбачається розширення проїзної частини. Це обумовлено тим, що всі магістральні вулиці мають нормативну ширину проїзної частини та найближчим часом не вичерпають свій ліміт по пропускній спроможності. Також на розрахунковий строк проектом не передбачається влаштування одностороннього руху на вуличній мережі, а вулиці які є односторонніми на даний момент залишаться на розрахунковий строк.

Внутрішньоміський транспорт

У зв’язку з тим, що на розрахунковий строк не передбачається істотного збільшення кількості населення, створення потужних підприємств та значного збільшення площі міста, тому на розрахунковий строк проектом не передбачається влаштування нового виду транспорту. Перевезення населення міста у внутрішньо-міському сполучені і на далі буде здійснюватися автобусними маршрутами.

З метою транспортного обслуговування проектних ділянок під житлову та громадську забудову,на розрахунковий строк проектом передбачається влаштування проектних ліній руху автобусу. Дані лінії руху автобусу проходитимуть майже по всіх магістральних вулицях міста. Протяжність проектних ліній руху автобусу становитиме 9,5 км.

Обслуговування проектних ліній руху автобусу передбачається десятьма автобусами малої місткості. Зберігання та технічне обслуговування рухомого складу, що обслуговує міські автобусні маршрути і на далі буде здійснюватися на території існуючих АТП.

З метою вдосконалення мережі руху автобусу на розрахунковий строк проектом передбачається ліквідувати лінії руху автобусу на деяких вулицях.

Таблиця 43. Перелік ділянок, на яких передбачається ліквідувати лінії руху автобусу

| Назва вулиці | Довжина ділянки, на якій передбачається ліквідувати лінію руху автобусу, км |
| --- | --- |
| Гранична Бічна | 0,4 |
| Сингаєвського | 0,4 |
| Бердо | 0,4 |

Протяжність ліній руху автобусу, що ліквідується становить 1,2 км. Загальна протяжність ліній руху автобусу становитиме 28,8 км. Щільність мережі руху автобусу становитиме 2,38 км/км2, що відповідає нормативним вимогам.

Автомобільний транспорт

На перспективу рівень автомобілізації та загальна кількість автотранспорту збільшиться в порівнянні з існуючим днем.

Таблиця 44. Орієнтовна кількість автотранспорту

| Вид транспортного засобу | Існуючий рівень автомобілізації, автомобілів на 1000 мешканців | Існуюча кількість автомобілів, одиниць | Проектний рівень автомобілізації, автомобілів на 1000 мешканців | Проектна кількість авто, одиниць |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Легкові | 141 | 4100 | 280 | 8850 |
| у т.ч. в приватній власності | 135 | 3930 | 270 | 8530 |
| Вантажні | 35 | 1020 | 35 | 1100 |
| Автобуси | 4 | 120 | 5 | 150 |
| Всього | 180 | 5240 | 320 | 10100 |

Таблиця 45. Орієнтовна кількість легкового індивідуального автотранспорту по видах забудови

|  | Кількість населення, тис. осіб | Кількість легкового індивідуального автотранспорту |
| --- | --- | --- |
| Вид забудови | існуючий стан | розрахунковий строк | існуючий стан | розрахунковий строк |
| Багатоквартирна | 19,3 | 20,0 | 20,0 | 5400 |
| Садибна | 9,9 | 11,6 | 1325 | 3130 |

Весь приватний легковий транспорт на розрахунковий строк передбачається забезпечити місцями постійного зберігання. Автовласники, що мешкають на території садибної забудови, зберігатимуть свій автотранспорт на території власних садиб.

Автовласники, що мешкають на території багатоквартирної забудови будуть зберігати свій автотранспорт на існуючих відкритих автостоянках та на території одноповерхових боксових гаражів, їх ємність становить 2350 машино-місць. Додатково до існуючих проектом передбачається звести гаражів загальною площею 10,7 га. Місця розташування проектних гаражів показано на графічних матеріалах генерального плану.

# 13. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА

## 1. ВОДОПОСТАЧАННЯ

Відповідно до розрахункових показників чисельності населення міста та підвищення рівня інженерного обладнання житлового фонду, потреба у воді на розрахунковий період проекту складе: води питної якості 9,31 тис. м3/макс. добу, технічної води 1,94 тис. м3/макс. добу.

Покриття розрахункових потреб у воді питної якості, в першу чергу, передбачається за рахунок максимального використання наявних ресурсів підземних вод (ДБН В.2.5-74:2013 п. 7.4).

Зона санітарної охорони (ЗСО) першого поясу при використанні водоносних горизонтів які мають суцільну водоупорну покрівлю – 30 м; для недостатньо захищених підземних горизонтів – 50 м. Для інфільтраційних споруд закритого типу перший пояс ЗСО – 50 м; відкритого типу – 100 м.

Межі другого та третього поясів визначаються спеціалізованим проектом водозабору. Межа першого поясу зони санітарної охорони водопровідних споруд повинна збігатися з огорожами майданчика цих споруд і передбачатися на відстані не менше ніж 30 метрів, від ствола водонапірної башти – не менше 15 метрів.

Господарсько-питне водопостачання передбачається централізованим комунальним водопроводом зі створенням єдиної системи водопостачання в межах міста. Це має забезпечити надійний санітарний контроль за якістю та раціональним використанням питної води. Централізованим водопроводом намічається охопити все населення міста.

Система другої категорії подачі води, об’єднана (господарсько-побутова та протипожежна), магістральні та розподільчі мережі кільцеві, низького тиску з встановленням пожежних гідрантів (не більше ніж 150 м один від одного, ДБН В.2.5-74:2013), а також арматури для аварійного відключення ділянок мережі. Елементи системи, ушкодження яких можуть порушити подачу води на пожежогасіння – першої категорії.

Існуюча продуктивність централізованої системи водопостачання забезпечує подачу розрахункової потреби у воді питної якості. Проектом передбачається її реконструкція та розбудова з урахуванням уніфікації споруд. Для цього необхідно здійснити реконструкцію старих мереж, кільцювання існуючих тупикових мереж міста, будівництво нових магістральних мереж у районах перспективної забудови та існуючої забудови, яка на даний час не забезпечена централізованим водопостачанням.

Детальніше, заходи щодо забезпечення сталого функціонування системи водопостачання міста визначаються на наступних стадіях проектування при розробці спеціалізованого проекту, через техніко-економічні розрахунки і обґрунтування, на підставі сучасних технічних та місцевих умов, з врахуванням пропозицій КП «Чортківське ВУВКГ».

Для оптимізації роботи системи водопостачання, на подальших стадіях проектування, рекомендується виконати гідравлічний розрахунок мереж у відповідності з новими рішеннями по складу, кількості та розміщенню водокористувачів.

Питання технічного водопостачання підприємств розглядається окремою роботою на стадії розробки галузевих схем. Відповідно до вимог ДСП № 173-96 (п. 7.8) використання підземних вод питної якості для потреб, що не пов’язані з господарсько-питним водопостачанням не допускається.

Для зрошення садиб, поливання та миття територій передбачається використання місцевих поверхневих джерел та ґрунтових вод, використання води міського водопроводу - тільки для територій, до санітарного стану яких ставляться підвищені вимоги (дитячі установи, лікарні тощо). Дане питання вирішується на наступних стадіях проектування з залученням галузевих організацій, через техніко-економічні розрахунки і обґрунтування, визначення джерел, на підставі місцевих та технічних умов.

## 2. КАНАЛІЗАЦІЯ

Відповідно до розрахункових обсягів водоспоживання об’єм господарсько-побутових стічних вод на розрахунковий строк складає 8,99 тис. м3/макс. добу.

Відведення стічних вод міста передбачається централізованою комунальною каналізацією на міські КОС по існуючої схемі.

Для забезпечення відведення проектного об’єму стічних вод, з урахуванням 100% каналізування забудови в межах населеного пункту, необхідно провести розширення та збільшення виробничої потужності існуючої системи каналізації.  Для цього потрібно виконати роботи з реконструкції існуючих споруд та мереж (насосних станцій, самопливних колекторів, напірних трубопроводів), будівництва нових каналізаційних насосних станцій, прокладання самопливної і напірної мереж каналізації в районах нової та існуючої неканалiзованої забудови, із поступовим охопленням всієї забудови міста централізованою каналізацією.

Першочергово, необхідно провести будівництво централізованих мереж каналізації в районах забудови, яка забезпечена централізованим водопостачанням та від неканалізованих об’єктів соціальної сфери (заклади дошкільної та шкільної освіти, лікувально-профілактичних закладів, спортивних споруд тощо).

Для якісного очищення проектного обсягу стічних вод необхідно здійснити реконструкцію очисних споруд із заміною та модернізацією обладнання, застосування аеротенків-освітлювачів коридорного типу, впровадження технології термомеханічної обробки осаду в закритих приміщеннях та послідуючою рекультивацією мулових карт на ділянці КОС, приведення продуктивності КОС у відповідність до розрахункових показників обсягу зворотних вод.

Очисні споруди мають забезпечити відновлення якості води, її природної структури та біологічної активності, можливість її подальшого використання. Відновлення якості води може здійснюватися як за традиційною схемою - глибоке біологічне очищення, знезараження, доочищення у ставках з вищою водною рослинністю, так і на базі новітніх технологій.

Даним проектом рекомендується використання закритих каналізаційних очисних споруд блочно-модульного типу, розрахованих на повне біологічне очищення та знезараження зворотних вод. Необхідна продуктивність КОС – 8,99 тис. м3/добу. Орієнтовна площа ділянки під розміщення КОС – 0,65 га, санітарно-захисна зона – 210 м (ДБН Б.2.2-12:2018, додаток И.3, примітка 3; ДБН В.2.5-75:2013, Таблиця 30, примітка 4).

Застосування подібної технології дозволяє поступово нарощувати продуктивність КОС (відповідно до розвитку каналізаційних мереж), формувати черги будівництва та їх фінансування.

Відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарно-епідеміологічного добробуту населення» за відсутності вільних потужностей головних споруд та інших основних елементів водопровідно-каналізаційного господарства розміщення нових або збільшення водоспоживання (водовідведення) існуючих водокористувачів не допускається.

Після очищення та знезараження (ультрафіолетове опромінення) стічні води будуть скидатись у р. Серет.

У поливальний період року, очищені та знезаражені стічні води можливо використовувати для зрошення зелених насаджень, з урахуванням виконання вимог передбачених у висновку Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва від 05.11.2002 №21/4191. Для партерних газонів та квітників система зрошення – внутрішньо - ґрунтова, для садових газонів з посадками дерев та чагарників допускається поверхневий спосіб поливання з розташуванням зрошувачів на висоті декілька сантиметрів від поверхні землі. Зрошення насаджень у першому поясі зони санітарної охорони джерел питного водопостачання і поливання покриттів проїздів та майданчиків – тільки водою із госппитного водопроводу.

Осад, що утворюється в процесах кондиціювання зворотних вод після механічного зневоднення та знезараження може використовуватись для удобрювання ґрунтів.

У складі даного проекту розробляється принципова схема магістральних мереж та головних споруд систем каналізації, виконуються розрахунки загального добового об’єму стічних вод з урахуванням 100% каналізування забудови в межах населеного пункту на розрахунковий період.

Детальніше, визначення та уточнення розрахункових показників вирішується на наступних стадіях проектування, при розробці спеціалізованих проектів, з урахуванням рішень даного проекту, детального аналізу місцевих умов, вихідних даних на проектування. Остаточний вибір варіанту належить до компетенції органів місцевого самоврядування.

На подальших стадіях проектування необхідна розробка спеціалізованої схеми водовідведення відповідно до рішень даного проекту щодо складу, кількості та розміщення водокористувачів, з визначенням технологічних параметрів елементів системи, уточненням першочергових та перспективних заходів, розробкою економічного механізму реалізації даної схеми.

На перший час, відповідно до п.2.21 Державних санітарних норм та правил  утримання територій населених місць N 145, рідкі відходи, що утворюються у житлових та громадських будівлях і спорудах за відсутності централізованого водопостачання та водовідведення, допускається зберігати у вигрібних ямах (вигребах). Вигріб повинен бути водонепроникним та мати щільно прилягаючу кришку.

Таблиця 46. Розрахункові витрати води та стічних вод

| Групи водокористувачів | Чисельність споживачів | Норма | Об’єм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тис. осіб | л/добу | тис. м3/макс. добу |
| Госппитні потреби населення: |  |  |  |
| - житлова забудова, обладнана внутрішнім водопроводом і каналізацією: |  |  |  |
| без ванн | 3,00 | 110 | 0,33 |
| з ванннами і місцевими водонагрівачами | 8,00 | 180 | 1,44 |
| з централізованим гарячим водопостачанням | 20,60 | 250 | 5,15 |
| Разом |  |  | 6,92 |
| Максимальна доба |  | к=1,2 | 8,30 |
| Невраховані витрати |  | 10% | 0,69 |
| Полив-миття територій, у т.ч.: |  |  |  |
| - із міського водопроводу | 31,60 | 10 | 0,32 |
| - із локальних систем | 31,60 | 30 | 0,95 |
| - зрошення присадибних ділянок | 11,00 | 90 | 0,99 |
| Разом: - вода питної якості |  |  | 9,31 |
| - технічна вода |  |  | 1,94 |
| Стічні води |  |  |  |
| - населення |  |  | 8,30 |
| - невраховані |  |  | 0,69 |
| Разом |  |  | 8,99 |

## 3. САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ

Відповідно до норм ДБН Б.2.2-12:2019 обсяг утворення твердих побутових відходів та сміття з вулиць, на розрахунковий період проекту, складе 12,17 тис. т/рік (чисельність населення 31,60 тис. осіб; норма утворення ТПВ на одну особу - 350 кг/рік та додатково 10%, що враховують утворення великогабаритних, ремонтних та будівельних відходів). Для забезпечення можливості видалення обсягу ТПВ, що буде утворений до кінця розрахункового періоду проекту, необхідна ділянка площею 4,87 га (з розрахунку 0,02 га на 1,00 тис. т відходів і терміну експлуатації 20 років), санітарно-захисна зона – 500 м.

На перший час, проектний обсяг утворення твердих побутових відходів та сміття з вулиць буде видалятися по існуючої схемі на звалищі міста Теребовля. В подальшому - на підприємстві промислової переробки відходів.

Відповідно до заходів «Програми охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області на 2014-2020 роки», для Чортківської міської ради та Чортківської райдержадміністрації передбачено створення інвестиційних пропозицій щодо будівництва на своїй території підприємства промислової переробки відходів. Також, будівництво підприємства промислової переробки відходів в районі Чортківської міської ради було передбачено  проектом «Схема планування території Тернопільської області (продовження роботи)» (ДП «ДІПРОМІСТО», м. Київ, 2017 рік).

Остаточне місце розміщення підприємства промислової переробки відходів визначається на подальших стадіях проектування після розробки спеціалізованих схем санітарного очищення, з урахуванням техніко-економічних обґрунтувань, екологічного аналізу та інвестиційних пропозицій.

Керуючись ст. 21 Закону України «Про відходи», питання щодо розміщення на своїй території об’єктів поводження з відходами, створення полігонів для поховання відходів, ліквідація неконтрольованих та несанкціонованих звалищ, тощо, вирішуються органами місцевого самоврядування.

Для зменшення обсягу ТПВ, що транспортуються і захоронюються, а також для забезпечення виконання «Програми поводження з твердими побутовими відходами» (постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2004 №265) у м. Чортків передбачається поетапне впровадження системи роздільного збирання твердих побутових відходів із наступним використанням частини їх компонентів, як вторинної сировини. За умови організації системи роздільного збирання ТПВ, обсяг захоронення побутових відходів можна зменшити на 30-50%.

Розрахункова кількість машин для санітарного очищення території міста: 7 сміттєвозів; 16 прибиральних машин та механізмів.

Приведені показники підлягають уточненню при розробленні спеціалізованої схеми санітарного очищення.

## 4. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Виходячи з розрахунків електричних навантажень та враховуючи місцеві умови м. Чортків Схема зовнішнього електропостачання міста залишається без змін. При цьому, для забезпечення надійного електропостачання споживачів селища в цілому та з урахуванням електропостачання нових ділянок забудови, що передбачені генеральним планом, рекомендується проведення наступних заходів:

1. Для виконання умов впровадження та використання альтернативних джерел енергії, на території м. Чортків, пропонується будівництво генеруючих електростанцій на сонячних батареях, що дозволить виробляти екологічно чисту електроенергію. Для видачі потужності сонячних електростанцій, що рекомендовані до будівництва, необхідна розробка ТЕО схеми видачі потужності, в якому буде визначатись потенційна потужність сонячних батарей, необхідність спорудження нової підстанції 35 кВ (пристанційного вузла ПС-35 кВ) та нових ліній електропередачі 35 кВ (точка підключення СЕС). У зв’язку з цим, після розробки та погодження ТЕО повинні уточнюватись розташування нової ПС-35 кВ та траси ЛЕП-35 кВ.

2. Розподіл електроенергії між споживачами передбачений по мережах напругою 10-0,4 кВ, для чого потрібно здійснити будівництво необхідної кількості розподільчих пунктів 10 кВ (РП-10 кВ), трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ (ТП-10/0,4 кВ), мереж 10 кВ та 0,4 кВ та зовнішнього освітлення. Розміщення, кількість та потужність РП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ та траси ЛЕП вирішуються на подальших стадіях проектування згідно Технічних умов енергопостачальної організації.

3. При забудові ділянок перспективного будівництва слід врахувати розташування існуючих повітряних ліній та передбачити влаштування технічних коридорів, санітарних і охоронних зон.

4. Впродовж всього розрахункового етапу необхідно проводити реконструкцію та розширення електричних мереж, заміну зношеного та морально застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології.

## 5. ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Розвиток системи газопостачання м. Чортків передбачається для підключення нових споживачів, розташованих на ділянках нового житлового будівництва, нових промислових об’єктів.

Забезпечення природним мережним газом передбачається для приготування їжі та, частково, водопостачання у житлових будинках; теплопостачання садибної забудови (опалювальні установки); джерела теплопостачання багатоквартирної та громадської забудови, промислові підприємства.

Виходячи з розміру паливного еквіваленту природного газу Е=1,16, прийнятого у даному проекті за вихідний (основний) вид палива, маса умовного палива всього по місту на розрахунковий період складе приблизно 54,50 тис. т.

Перспективний розвиток газифікації м. Чортків, з урахуванням газопостачання споживачів по ділянках розміщення багатоквартирної і садибної забудови, намічується шляхом прокладання 6,0 км газопроводів високого і середнього тиску та будівництва 4 об’єктів ГРП (ШГРП).

## 6. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Теплопостачання нової багатоквартирної забудови пропонується від модульних котелень або через системи поквартирного опалення, підприємств та закладів обслуговування від власних автономних джерел. Теплопостачання нової садибної забудови здійснюватиметься від індивідуальних теплових установок.

З метою покращення екологічного стану довкілля, економії паливно-енергетичних ресурсів, подальшого підвищення коефіцієнту ефективності перетворення енергії, для теплопостачання об’єктів одно- і багатоквартирного нового житлового фонду та громадського будівництва пропонується застосування теплових установок сучасного типу (теплогідромеханічні генератори, теплові насоси та інші). Для теплонасосних установок (ТНУ) джерелом низькопотенційного тепла можливе використання систем утилізації тепла на очисних спорудах каналізації, використання тепла ґрунтів, водоймищ, повітря. Покриття теплових навантажень (у повному обсязі, або частково – на гаряче водопостачання), пропонується через комплексне застосування ТНУ з когенераційними установками, геліосистемами. Автономність запропонованого обладнання враховує поетапність введення в експлуатацію об’єктів будівництва.

Вибір варіанту системи теплопостачання об’єктів, кількість джерел теплопостачання, місця їх розміщення, вибір основного обладнання конкретизуються на подальших стадіях проєктування за техніко-економічними розрахунками та обґрунтуваннями, з урахуванням відповідних технічних умов та інвестиційних пропозицій.

## 7. ТЕЛЕФОННИЙ ЗВ’ЯЗОК, РАДІОМОВЛЕННЯ

Телефонний зв’язок

В місті Чортків функціонує цифрова АТС, типу АТСКУ на 4,3 тис. абонентів. На розрахунковий строк потреба в телефонних апаратах в житловому та нежитловому секторах по Чорткову складає  біля 1,8 тис. одиниць.

Мережі радіомовлення

Загальна потужність всіх радіоточок абонентів в усьому місті на проектний строк складає 2,5 кВт.

Загальна потреба в радіоточках в житловому та нежитловому секторах по всьому місту на етап генерального плану складає біля 6,1 тис. одиниць, а загальна потужність всіх радіоточок абонентів 1,53 кВт.

# 14. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

## 1. ГІДРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ

Таблиця 52. Основні гідротехнічні заходи з інженерної підготовки та захисту

| Назва заходів | Одиниці виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Дамби захисні (протипаводкові) на р. Серет | км | 2,5 |
| Регулювання русла р. Серет – розчистка (існ./про.) | км | 1,2/ 7,0 |
| Розчищення канав, каналів | п. м. | 10,8 |
| Гідротехнічні водопропускні споруди (капремонт/ буд.) | од. | 8/1 |
| Укріплення укосів,обривів (існ. /про.) | км/ км | 1,2/1,6 |
| Розчистка і благоустрій водних об’єктів | га | 19,2 |
| Розчистка і благоустрій водойм | км/ км | 19,2 |
| Влаштування набережної | га | 0,46 |
| Влаштування та благоустрій пляжу | п. м. | 0,50 |
| Захист від підтоплення | га | 132,4 |
| Ліквідація заболоченостей | га | 1,32 |
| Рекультивація порушених земель | км | 14,6 |
| Захист від затоплення (заплавні території) | га | 285,1 |
| Протипросадні заходи | га | 17,62 |
| Протиерозійні заходи | га | 69,0 |

Об’єми та вартісні показники визначені орієнтовно та потребують уточнення на подальших стадіях проектування. Заходи з інженерної підготовки території відображені на «Схемі інженерної підготовки та захисту території».

## 2. ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ

Схемою дощової каналізації на розрахунковий етап передбачено:

- будівництво 32 км нових головних та магістральних колекторів до яких підключаються колектори із прилеглих вулиць та мікрорайонів;

- будівництво дощоприймальних колодязів із спеціальними решітками та змінними сміттєутримувачами;

- будівництво 11 очисних споруд дощової каналізації (у тому числі локального типу).

# 15. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

Планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження генеральних планів (внесення змін до генеральних планів) населених пунктів, планів зонування територій (внесення змін до планів зонування) і детальних планів територій (ст. 16 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»)

Детальний план уточнює положення генерального та визначає планувальну організацію і розвиток території (с. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

Згідно п. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у разі відсутності плану зонування або детального плану територій, передача земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичними та юридичними особами для містобудівних потреб забороняється.

Тому, для реалізації рішень даного проекту необхідно:

- виконати «План зонування території міста (зонінг)» відповідно ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території», що набув чинності з 01.08.2018;

- виконати (або відкоригувати відповідно рішень проекту) детальні плани земельних ділянок житлової забудови (відповідно ДБН Б.1.1-14:2012);

- виконати «План червоних ліній житлових та магістральних вулиць»;

- розробити «Проект встановлення межі міста» та провести інвентаризацію земель міста;

- розробити «Розподіл територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови» (відповідно ДСТУ-Н Б.Б.2.2-9:2013);

- розробити «Схему існуючої та перспективної організації виробничих територій м. Чортків» (виконується спеціалізованим інститутом);

- розробити «Схему планування території, на якій реалізуються повноваження міських, сільських рад» (відповідно ДБН Б.1.1-21:2017);

- виготовити нову топографічну зйомку території міста у проектній межі у системі координат УСК-2000 (у масштабі 1:2000; 1:5000);

- впровадити геоінформаційну систему ведення містобудівного кадастру та геопорталу м. Чортків, визначити структуру та технічний регламент роботи містобудівного кадастру, технічних вимог до програмного і апаратного забезпечення

# 16. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

|  | Показники | Одиниця виміру | Існуючий стан (01.01.2017) | Розрахунковий строк (01.01.2036) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населення | тис. осіб | 29,2 | 31,6 |
| 2 | Територія, усього | га | 1120,1 | 1414,3 |
|  | у т.ч. житлова забудова, всього | га | 274,8 | 376,8 |
|  | багатоквартирна забудова | га | 81,1 | 88,1 |
|  | одноквартирна забудова | га | 193,7 | 288,7 |
|  | промисловість, технічна інфраструктура | га | 65,2 | 218,1 |
|  | транспорт та зв’язок | га | 45,5 | 45,5 |
|  | громадська забудова, всього | га | 177,5 | 196,8 |
|  | вулично-дорожня мережа | га | 88,7 | 185,7 |
|  | кладовища | га | 8,0 | 19,0 |
|  | гідротехнічні споруди | га | 0,1 | 0,1 |
|  | зелені насадження, із них | га | 45,2 | 167,1 |
|  | зелені насадження загального користування | га | 16,0 | 61,95 |
|  | сільськогосподарські землі | га | 325,3 | 76,4 |
|  | з них садові ділянки | га | 20,9 | 22,1 |
|  | ліси та лісовкриті площі | га | 66,5 | 105,5 |
|  | відкриті землі без рослинного покриву | га | 2,0 | 2,0 |
|  | акваторії | га | 21,3 | 21,3 |
| 3 | Житловий фонд | тис. м2 | 621,6 | 766,2 |
|  |  | кількість квартир | 10112 | 11800 |
|  | Розподіл житлового фонду за видами забудови |  |  |  |
|  | багатоквартирний | тис. м2 | 389,7 | 471,0 |
|  |  | кількість квартир | 7223 | 1160 |
|  | одноквартирний | тис. м2 | 231,9 | 295,2 |
|  |  | кількість квартир | 2889 | 3417 |
|  | середня житлова забезпеченість населення загальною площею | м2 на людину | 21,3 | 24,2 |
| 4 | Нове житлове будівництво, всього | тис. м2 | — | 144,6 |
|  |  | кількість квартир | — | 1688 |
|  | багатоквартирне | тис. м2 | — | 81,3 |
|  |  | кількість квартир | — | 1160 |
|  | одноквартирне | тис. м2 | — | 63,3 |
|  |  | кількість квартир | — | 528 |
| 5 | Об’єкти громадського обслуговування: |  |  |  |
|  | Заклади дошкільної освіти, всього | місць | 1003 | 1384 |
|  | Заклади загальної середньої освіти, всього | місць | 4305 | 4305 |
|  | лікарні, всього | місць | 560 | 560 |
|  | поліклініки, всього | відв. у зміну | 3220 | 3220 |
|  | пожежні депо, всього | об’єкти | 1 | 3 |
|  |  | автомобілі | 4 | 8 |
| 6 | Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту |  |  |  |
|  | Загальна довжина магістральних вулиць | км | 30,4 | 33,1 |
|  | Загальна довжина магістральних вулиць загальноміського значення | км | 19,6 | 19,6 |
|  | Загальна довжина магістральних вулиць районного значення | км | 10,8 | 13,5 |
|  | Щільність магістральних вулиць | км/км2 | 4,31 | 2,74 |
|  | Довжина подвійного шляху автобусу | км | 20,5 | 20,5 |
|  | Щільність мережі автобусу | км/км2 | 2,91 | 2,38 |
|  | Загальний рівень автомобілізації, з них: | машин на 1 тис. осіб | 180 | 320 |
|  | індивідуальні легкові автомобілі (приватні) | машин на 1 тис. осіб | 135 | 270 |
|  | Кількість місць зберігання легкових автомобілів | машино-місць | 2350 | 5400 |
| 7 | Інженерне обладнання: |  |  |  |
|  | Водопостачання |  |  |  |
|  | Сумарний відпуск води системою комунального водопроводу | тис. м3/добу | 2,71 | 9,41 |
|  | Потужність головних споруд питного водопроводу | тис. м3/добу | 10,10 | 10,10 |
|  | Каналізація |  |  |  |
|  | Загальне надходження стічних вод | тис.м3/добу | 1,53 | 9,09 |
|  | Сумарна потужність каналізаційних очисних споруд | тис. м3/добу | 5,20 | 9,10 |
|  | Електропостачання |  |  |  |
|  | Сумарне споживання електроенергії | млн. кВт(годин на рік | … | 112,5 |
|  | Потужність джерел покриття електричних навантажень | тис. кВт | … | 36,0 |
|  | Теплопостачання |  |  |  |
|  | Потужність централізованих джерел тепла, усього | МВт | 47,66 | 59,06 |
|  | Подача тепла, усього | МВт | 9,65 | 53,69 |
|  | Газопостачання |  |  |  |
|  | Споживання газу, усього | млн. м3/рік | 16,7 | 46,98 |
| 8 | Інженерна підготовка та захист території |  |  |  |
|  | Дамби захисні на р. Серет | км | … | 2,5 |
|  | Регулювання русла р. Серет | км | 1,2 | 7,0 |
|  | Влаштування набережної | га/п. м. | … | 0,46/35 |
|  | Влаштування та благоустрій пляжу | га | 0,07 | 0,50 |
|  | Укріплення укосів, обривів | км | 1,1 | 1,8 |
|  | Захист від затоплення | га | … | 285,1 |
|  | Захист від підтоплення | га | … | 132,4 |
|  | Ліквідація заболоченостей | га | … | 1,3 |
|  | Розчищення каналів,канав | п. м. | … | 13,9 |
|  | Розчищення і благоустрій водних об’єктів | га | … | 9,2 |
|  | Гідротехнічні водопропускні споруди | од. | 8 | 9 |
|  | Протипросадні заходи | га | … | 11,36 |
|  | Протиерозійні заходи | га | … | 95,0 |
|  | Рекультивація порушених земель | га | … | 13,0 |
|  | Дощова каналізація | км | … | 32,0 |
|  | Очисні споруди дощової каналізації | об’єкт | … | 11 |
| 9 | Санітарне очищення території |  |  |  |
|  | Обсяги побутового сміття , всього | тис. т/рік | 27,20 тис. м3 | 12,17 |
|  | Сміттєпереробне підприємство |  |  |  |
|  | кількість | одиниць | … | 1 (регіональне) |
|  | потужність загальна | тис. м3/рік | … | 12,17 для потреб м. Чортків |

# ДОДАТКИ

# Footnotes

Інші (додаткові) типи спеціальних пожежних автомашин визначаються територіальними органами пожежної охорони виходячи із місцевих умов

При введені до штатів пожежних частин спеціальних пожежних автомашин слід передбачати 50%-й резерв таких машин у гарнізоні